## Slide 1
2. nodarbība:
Klimata ietekme un koka ēkām
Prezentācija
4. Mācību nodaļa: koka ēku funkcionalitāte un efektivitāte/4. mācību nodaļa

## Slide 2
Prezentācijas pārskats
- Klimata ietekme uz koka ēkām
- Koka izmantošanas ietekme uz vidi
APSKATĪTĀS TĒMAS
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām

## Slide 3
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām
KLIMATA IETEKME UZ KOKA ĒKĀM
3
Neskatoties uz koka, kā celtniecības materiāla lieliskajām īpašībām, ir ļoti svarīgi ņemt vērā visu sastāvdaļu novecošanos, ņemot vērā nelabvēlīgos klimatiskos un dabiskos apstākļus, kuriem tas ir pakļauts.
Kā mēs varēsim redzēt, dažas no šīm likstām ietekmēs materiālu virsmas slānī, bet dažas no tām var kļūt par nopietnu koksnes elementu patoloģiju.

## Slide 4
Sēne
Kā minēts iepriekšējā tēmā, augsts mitruma līmenis kopā ar dažām iezīmēm, piemēram, temperatūru un skābekļa daudzums, var veicināt sēnīšu parādīšanos koka elementos.
Galvenais nosacījums, lai kontrolētu koksnes sadalīšanos, ir pienācīga mitruma kontrole.
Kad sēne sāk sadalīt koksni, ja mitruma vērtības pārsniedz 22%, tās var izplatīties tālāk, tāpēc, lai pasargātu koksni no tās izplatīšanās, mitruma saturu ieteicams turēt zem 19%.
Kukaiņi
Kukaiņus, kas var ietekmēt koka elementus, var iedalīt četrās dažādās grupās: augoša koka, sausas koksnes, mitras koksnes un skudras.
Degradēšanās faktori
Saules radiācija
Saules gaisma, kas nonāk uz zemes virsmas, sastāv no plaša starojuma spektra, ko var iedalīt trīs grupās: ultravioletie stari, redzamie stari un infrasarkanie stari.
Ūdens
Ūdens ir sastāvdaļa, kas var viegli pārvietoties pa lakas slāni un iesūkties koksnē, palielinot koksnes mitrumu. Palielināts koksnes mitrums var veicināt sēnīšu izplatīšanos, kas bojā koksnes viengabalainību.
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām

## Slide 5
Kukaiņi, kas noārda koksni
Ķirmji Lielā skujkoku ragaste Ēku koksngrauzis
5
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām
Augoša koka
Sausas koksnes
Mitras koksnes

## Slide 6
KOKSNES IETEKME UZ VIDI
6
Koka izmantošana būvniecības nozarē ne tikai mazāk kaitē videi nekā citu materiālu izmantošna. Koksnes izmantošana nodrošina plašu meža virsmu atjaunošanu ar jauniem kokiem, kas ir pozitīvi, jo jauni koki absorbē vairāk CO2 no atmosfēras, salīdzinot ar vecākiem kokiem. Koksnes izmantošanai ir nepieciešama mežu nociršana un kompensējoša mežu atjaunošana, kas nozīmē, ka vecākus kokus ar mazāku CO2 absorbciju aizstās jaunāki koki ar labākām CO2 absorbcijas vērtībām. Celtniecībā izmantotajā koksnē ir absorbēts CO2, kas netiek atgriezts atpakaļ dabā.
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām

## Slide 7
Vides pēdas nospiedums
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām
CO2 emisijas un oglekļa uzkrāšana būvniecībā izmantotajos materiālos
Koksne
Cements
Ķieģelis
Tērauds
Gāzbetons
Emisija
Uzkrāšana
Starpība
Būvniecības stadija
Emisija
Uzkrāšana
Uzkrāšanas / emisijas īpatsvars
Pamati
Ārējās sienas
Iekšējās sienas
Grīda
Jumts
Durvis un logi
Citi
kg CO2 / m2
Cietais PVC
Tērauds
Metāllūžņi
Alumīnijs
Māla ķieģelis
Vieglbetons
Zāģmateriāli

## Slide 8
Kokmateriālu izmantošanas ieguvumi videi
  ENERĢĒTIKAS PRASĪBAS
Kokmateriālu ražošana ir tīra nozare, jo tai nav nepieciešami ļoti iespaidīgi rūpniecības procesi.
MEŽU ATJAUNOŠANA
Tā kā kokmateriālu izmantošanai nepieciešams vairāku koku patēriņš, mežu atjaunošana atjaunotu mežus, nodrošinot labākas kvalitātes gaisu atmosfērā.
CO2 ABSORPCIJA
Koksne var turpināt absorbēt CO2 arī pēc koka nociršanas, tāpēc katrs koksnes mājoklis palīdz videi radīt labāku.
PĀRSTRĀDĀJAMS UNLIETOJAMS ATKĀRTOTI
Koka elementus būvniecībā var izmantot vairāk nekā vienu reizi. Turklāt, kad koksnes elements vairs nav noderīgs, to var pārstrādāt citiem mērķiem.
2. nodarbība: Klimata ietekme uz koka ēkām